Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Izolacja korony /dachu/ Donjonu - wododzial IV /pas wzdluz muru wewnetrznego dziedzinca

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010125-04-050 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm./Cięcie trawy na segmenty, owinięcie folią, przewiezienie taczkami w miejsce składowania wsp do R=3/ /Analogia/ | m2 | 330,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010307-03-060 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii IV. | m3 | 170,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010307-07-060 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Dodatek za każde dalsze 10m odl.przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.terenu przy przewozie pod górę.Grunt-IV. | m3 | 170,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010201-03-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 45,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. Warstwa ochronna i odpowietrzajaca /SECUDRAIN - montaz i polaczenie/ /Analogia/ | m2 | 370,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. Warstwa hydroizolacyjna/HDPE 1,5mm - montaz / /Analogia/ | m2 | 370,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych Wacetob 2-021123-04-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych /zgrzewanie i spawanie geomembrany HDPE 1,5mm wraz z kontrola szczelnosci polaczen / /Analogia/ | m2 | 370,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. Warstwa ochronna i drenazowa /SECUDRAIN - montaz i polaczenie / /Analogia/ | m2 | 370,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 0-020 | Odtworzenie wienca kamiennego oraz cembrowiny ceglanej pionowego szybu wentylacyjnego oraz wykonanie stalowego pomostu pieszego przekrywajacego wlot do szybu | szt | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 1-040 | Montaż płaskownika mocującego geomembranę do muru i szybow wentylacyjnych | m | 68,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010611-02-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 125-150 mm. /rury drenażowe HDPE fi 160/ /Analogia/ | m | 56,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich /obsypka drenu z materiału przepuszczalnego Uwaga! warstwa 4 krotna - od warstwy izolacji dennej do powierzchni terenu/ | m2 | 224,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX pod drenaż - od warstwy izolacji dennej do powierzchni terenu/ /Analogia/ | m2 | 224,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010622-02-020 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur betonowych o średnicy nominalnej 600-800 mm /Studnie HDPE fi 400/. /Analogia/ | szt | 4,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm /Rury HDPE fi 160 zgrzewane, chowane w ścianie/ /Analogia/ | m | 30,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010307-01-060 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. /ponowne zasypanie dachu z gruntu rodzimego /Analogia/ | m3 | 170,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010307-05-060 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Dodatek za każde dalsze 10m odl.przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.terenu przy przewozie pod górę.Grunt I-II | m3 | 170,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010201-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II (B.I.nr 8/96) | m3 | 45,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 1-050 | Dowiezienie ręczne warstwy trawy ogrubości 15cm z przewozem taczkami ułożenie ponowne trawy na segmenty. | m2 | 330,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 1-040 | Demontaż ogrodzenia stalowego | m | 64,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021804-11-040 | Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m,na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych w betonie. /Ogrodzenie modułowe: stalowe, ocynkowane, osadzane w cokołach betonowych/ /Analogia/ | m | 64,00 |

2. Wykonanie drenazy powierzchniowych w wododziale III /nad brama/

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNKRB-10309-06-040 | Wykopy o głębokości do 0,8 m wraz z zasypaniem urobku pod drenaz jednorzedowy.Kategoria gruntu IV. /Analogia/ | m | 100,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010611-02-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 125-150 mm. /rury drenażowe HDPE fi 160/ /Analogia/ | m | 100,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich /obsypka drenu z materiału przepuszczalnego/ | m2 | 200,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX pod drenaż/ /Analogia/ | m2 | 300,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010622-02-020 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur betonowych o średnicy nominalnej 600-800 mm /Studnie HDPE fi 400/. /Analogia/ | szt | 2,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm /Rury HDPE fi 160 zgrzewane, chowane w ścianie/ /Analogia/ | m | 8,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Formowanie nasypow ziemnych /rejon nad brama, od strony dziedzinca/ | m3 | 24,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX pod drenaż/ /Analogia/ | m2 | 40,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Formowanie nasypow ziemnych /rejon nad schodami, od strony dziedzinca/ | m3 | 30,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-02-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX pod drenaż/ /Analogia/ | m2 | 30,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 1-050 | Dowiezienie ręczne warstwy trawy ogrubości 15cm z przewozem taczkami ułożenie ponowne trawy na segmenty. | m2 | 15,00 |