SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDYNKI ŚWIETLIC  WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH STOSZOWICE i JEMNA.

I.CZĘŚĆ OGÓLNA:

- nazwa nadana przez zamawiającego: „Przebudowa  świetlic wiejskich w miejscowościach Stoszowice i Jemna”.

- przedmiot i zakres robót budowlanych:

- przedmiotem robót jest przebudowa  świetlic wiejskich w miejscowościach Stoszowice i Jemna” zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

- informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robót budowlanych:

- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoszowice w czasie remontu będzie częściowo użytkowany – użytkowane są mieszkania komunalne położone na poddaszu obiektu. Pomieszczenia przewidziane do przebudowy wyłączone będą z użytkowania.

- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jemna na czas remontu będzie wyłączony z eksploatacji, użytkowane będą jedynie pomieszczenia sklepowe znajdujące się parterze obiektu.

Oba obiekty wraz z placem budowy przekazany zostanie wykonawcy.

- zabezpieczenia osób trzecich: Projektowane zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich.

- ochrony środowiska: Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji. Gruz wywieść na wysypisko gruzu.

- warunków bezpieczeństwa pracy: Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- zaplecza dla wykonawcy: W czasie wykonywania robót pracownicy będą korzystali z pomieszczeń socjalnych i węzła sanitarnego wykonawcy.

- ogrodzenia: ogrodzić i zabezpieczyć placu budowy.

- zabezpieczenia wejść: Projektowane zamierzenie wymaga wykonania zabezpieczenia wejść do obiektu.

- Nazwy i kody CPV:

ŚWIETLICA STOSZOWICE:

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45442110-1 Malowanie budynków,

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych,

- 45442100-8 Roboty malarskie,

- 45431000-7 Kładzenie płytek,

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania ,

- 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznej,

- 45330000-9 Roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45432100-5 kładzenie i układanie podłóg,

- 45233251-3 Wymiana nawierzchni.

ŚWIETLICA JEMNA:

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45442110-1 Malowanie budynków,

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych,

- 45431000-7 Kładzenie płytek,

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania ,

- Określenia podstawowe określające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowania i kontrolą jakości w odniesieniu do postanowień norm. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby o właściwościach określonych w art. 10 Ustawy prawo budowlane, posiadające wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące środków transportu: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne: Roboty wykonać według obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót. Kolejność i sposób organizacji robót uzgodnić z Inwestorem.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w pełnym zakresie określonym w art. 25 i 26 Ustawy prawo budowlane. Roboty zostaną odebrane przez Inwestora w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru, uprzednio potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: Ewentualne roboty dodatkowe obmiarowa zgodnie z zasadami obmiarowania i kosztorysować z zastosowaniem stawek i narzutów określonych w kosztorysie ofertowym.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych: Roboty budowlane będą odebrane w sposób określony w przepisach budowlanych pn. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.

- Opis rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: Koszt zabezpieczenia budowy oraz koszt oznakowania sfery prowadzenia robót pozostających po stronie wykonawcy i nie będą rozliczane.

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:   przedmiar robót, aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Polskie normy, Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

II. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- Świetlica wiejska we wsi Stoszowice:

- Kolorystyka obiektu:

- dachówka – ceramiczna w kolorze “kasztan”

- ściany frontowa i tyna farba silikatowa – jasnozielona – wzór - kamienica ul. Kuźnicza 15 Wrocław - fotografia  nr 1 ,

- opaski okienne wzór - kamienica ul. Kuźnicza 15 Wrocław - fotografia nr 1,

fotografia nr 1

- ściana szczytowa(boczna) farba silikatowaw kolorystyce jak na rysunku nr 2,

rysunek nr 2

- wykonawca zabezpieczy farbę farbę białą silikatową wraz z pigmentami na wykonanie grafiki ściennej wraz z pokryciem kosztów nadzoru autoskiego autora grafiki projekt grafiki jak na rysunku nr 3,

rysunek nr 3

- cokół z płytek ceramicznych – kolor ciemna zieleń - matowe,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej– malowane proszkowo  w kolorze  zielonym.

- okładziny schodów wejściowych - kolor ciemna zieleń jak cokołu.

- barierka kolor czarny matowy,

- uchwyty na donice kolor czarny matowy,

- Stolarka otworowa:

- okna PVC biała – profil pięciokomorowy z nawietrzakami mechanicznymi z zachowaniem istniejącego podziału, minimalny okres gwarancji na stolarkę otworową min.5 lat,

- drzwi wejściowe drewniane w kolorze ciemna zieleń jak cokołu, naświetle szyba biała matowa,

- w każdym oknie zamontowane uchwyty na stalowe kute stylizowane na donice kwiatowe, wzór uchwytów do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- paraprty ceramiczne,

- Parking z kostki betonowej barwionej gr 8 cm – kolory jak na fotografii poniżej.

- Sanitariaty:

- umywalki, WC kompakt – ceramiczny w kolorze białym

- deski sedesowe w kolorze białym.

- baterie umywalkowe stojące typ retro - okres gwarancji na baterie 5 lat,

- 3 dozowniki na mydło w płynie,

- dwie suszarki elektryczne do rąk,

- jedno lustro nad umywalkamui o wym. około H=1,0m S= 2,5 m z oświetleniem halogenowym -  przy kazdej umywalcej 2 szt. - 35W,

- w kazdej kabinie – uchytna papier toaletowy , szczotka ustępowa, wieszak,

Kosz na śmieci stalowe - 7 szt.

- oświetlenie sanitariatów – plafoniery z żarówką kompaktową,

- okładziny ścian sanitariatów męskich w kolorystyce jak na fotografii poniżej:

- okładziny ścian sanitariatów damskich w kolorystyce jak na fotografii poniżej:

- Płytki posadzkowe sanitariatów klasa ścieralności V,

- w pomieszczeniu z umywalkami dodatkowy punkt czerpalny wody, i krata posadzkowa odpływowa.

- Korytarz

- Płytki posadzkowe klasa ścieralności V,

- Sala świetlicy,

- panele podłogowe o parametrach spełniających wymogi określone w tabeli poniżej:

- Farby wewnętrzne  ,

- 20% powierzchni ścian – wodna farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: kopolimery akrylowe w dyspersji wodnej,pigmenty oraz wypełniacze,  dodatki ulatwiajace nakładanie,

- pH : 6-7

- lepkość : 10.000 -15.000+/- 5% CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min.a 250C),

- odporność na zmywanie – Klasa 3 (UNI EN ISO 7783-2-2001),

- zdolność dyfuzyjna – wysoka 0,008m (UNI EN ISO 7783-2-2001),

- reakcja na ogień – brak,

- rozcieńczenie max z 5% wody

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej,

- 20%  powierzchni ścian farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: żywice akrylowe w dyspersji wodnej,pigmenty  organiczne i nieorganiczne specjalnepigmenty metalizowane,

- pH : 6,5-7,5

- lepkość : 14.000 -18.000 CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min. a 250C),

- przepuszczalność pary wodnej 0,24 m

- reakcja na ogień – brak,

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej,

- 10% powierzchni ścian farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: wapna gaszone, dodatki naturalne , glinki i tlenki nieorganiczne

- pH : 12-13

- lepkość : 74.000 -80.000 CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min. a 250C),

- zdolność dyfuzyjna 0,050 m

- reakcja na ogień – brak,

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej.

- 50%  silikatowa o parametrach :

- opór dyfuzyjny ≤ 0,01 m

- paroprzepuszczalność v>2000g/m2/doba

- wodochłonnośc W≤ 0,1 kg/m2x1godz

- Centralne ogrzewanie:

- wymiana istniejacego kotła na kocioł grzewczy CO o mocy około 60 kW z podajnikiem na “ekogroszek” – kotłownia znajduje sie w pomieszczeniu piwnicznym

- grzejniki stalowe konwektorowe - należy przewidzieć ogrzanie 16 pomieszczeń o powierzchni około 450 m2 – grzejniki znajdujące się w sali świetlicowej do wykorzystania

- instalacja CO – rury miedziane – całość orurowania nowa,

UWAGA – należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej obiektu

- Instalacja teletechniczna – należy przełożyć instalację teletechniczną z pomieszczenia Sali świetlicowej do pomieszczenia klubu.

- Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć na Gminne składowisko odpadów komunalnych w Stoszowicach.

- Świetlica wiejska we wsi Jemna

- Kolorystyka obiektu:

- dachówka – ceramiczna w kolorze “kasztan”

- ściany frontowa i tyna farba silikatowa – jasnopomarańczowa – wzór koloru - kamienica przy placu Solnym - Wrocław - fotografia załącznik nr 1,

- opaski okienne wzór - kamienica ul. Kuźnicza 15 Wrocław - fotografia nr 1,

fotografia nr 1

- ściana szczytowa(boczna) farba silikatowa w kolorystyce jak na rysunku nr 2,

rysunek nr 2

- wykonawca zabezpieczy farbę silikatową białą wraz z pigmentami na wykonanie grafiki ściennej wraz z pokryciem kosztów nadzoru autoskiego autora grafiki projekt grafiki jak na rysunku nr 3,

- cokół z płytek ceramicznych – kolor ciemny brąz - matowe,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej– malowane proszkowo  w kolorze  brązowym.

- uchwyty na donice kolor czarny matowy,

- Stolarka otworowa:

- okna drewniane kolor brąz – z nawietrzakami mechanicznymi z zachowaniem istniejącego podziału, minimalny okres gwarancji na stolarkę otworową min.5 lat,

- okna połaciowe otwierane z góry z roletą zewnętrzną (siatką)

- okleić drzwi wejściowe i witryny sklepu okleiną w kolorze stolarki okiennej,

- drzwi wejściowe główne drewniane malowane w kolorze ciemny brąz z zachowaniem struktury drewna, naświetle szyba biała matowa,

- drzwi wejściowe ogrodowe drewniane w kolorze ciemny brąz, naświetle szyba biała matowa,

- brama remizy OSP – drewniana dwudzielna ocieplona ze stylizowanymi kutymi zawiasami i okuciami stalowymi oraz napisem na bramie “OSP JEMNA” – wzór bramy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- parapety ceramiczne,

- w każdym oknie zamontowane uchwyty na stalowe kute stylizowane na donice kwiatowe, wzór uchwytów do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć na Gminne składowisko odpadów komunalnych w Stoszowicach

III. PRZEDMIAR ŚWIETLICA STOSZOWICE

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 556.414 |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1611-09 | Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami | m2 | 7.500 |
| d.2 | ELEWACJA |
| 3 d.2 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2. | m2 | 526.414 |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 | 526.414 |
| 5 d.2 | KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie | m2 | 526.414 |
| 6 d.2 | KNR 2-02 0913-03 z.sz. 5.6. 9911 | Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu do 20 cm Profile o promieniu łuku do 2 m. | m | 24.800 |
| 7 d.2 | KNR 2-02 0913-03 | Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu do 20 cm | m | 60.200 |
| 8 d.2 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie - Grunt zgodny z technologią farby silikatowej | m2 | 526.414 |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową. | m2 | 526.414 |
| 10 d.2 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad - wejście | m2 | 6.600 |
| 11 d.2 | KNNR-W 3 1302-01 analogia | Przełożenie z elementów kamiennych stopni schodowych o szer. do 50 cm | m | 13.080 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0822-09 | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 kolor ciemna zieleń - cokół | m2 | 38.060 |
| 13 d.2 | kal. własna | Czyszczenie, i konserwacja stopni kamiennych | m2 | 5.226 |
| 14 d.2 | KNR 4-01 1301-04 | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych | m | 8.000 |
| 15 d.2 | KNR 0-12 1118-02 z.sz. 5.3.a | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. | m2 | 3.600 |
| 16 d.2 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - schody | m2 | 6.600 |
| 17 d.2 | KNR 2-02 1121-04 | Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 5.940 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 10.526 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 42.112 |
| d.3 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |
| 20 d.3 | KNR 4-01 1301-01 analogia | Demontaż krat prostych (wsp.R=0,7) | m2 | 8.400 |
| 21 d.3 | KNR 0-19 0930-02 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 | m2 | 0.540 |
| 22 d.3 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 | m2 | 8.830 |
| 23 d.3 | KNR 0-19 0930-04 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 | m2 | 2.100 |
| 24 d.3 | KNR 0-19 0930-09 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | m2 | 36.000 |
| 25 d.3 | KNR 2-02 0129-01 analogia | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m | szt | 14.000 |
| 26 d.3 | KNR 2-02 0923-04 analog | Spadki podokienne z zaprawy klejowej | m2 | 12.053 |
| 27 d.3 | KNR 0-19 0931-07 analogia | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane szklone górą - wejście główne | m2 | 3.900 |
| d.4 | DACH |
| 28 d.4 | KNR-W 4-01 0402-05 analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt OSB o grubości do 3 cm (lukarny) | m2 | 11.600 |
| 29 d.4 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho lukarny | m2 | 11.600 |
| 30 d.4 | KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie | m2 | 445.214 |
| 31 d.4 | KNR 4-01 0430-04 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm | m2 | 445.214 |
| 32 d.4 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 1.016 |
| 33 d.4 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 86.730 |
| 34 d.4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 63.370 |
| 35 d.4 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 106.967 |
| 36 d.4 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 | m2 | 106.967 |
| 37 d.4 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 106.967 |
| 38 d.4 | KNR 4-01 0413-01 analogia | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - prostowanie krokwi | m | 445.440 |
| 39 d.4 | KNR 4-01 0411-05 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 25 mm -podłoga na strychu | m2 | 154.078 |
| 40 d.4 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 100 mm | m2 | 154.078 |
| 41 d.4 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 445.214 |
| 42 d.4 | KNR 0-15II 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 445.214 |
| 43 d.4 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna w kolorze "kasztan" | m2 | 445.214 |
| 44 d.4 | kalkulacja | Płotki śniegowe systemowe | szt. | 29.000 |
| 45 d.4 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. | m2 | 106.967 |
| 46 d.4 | KNR 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo | m2 | 106.967 |
| 47 d.4 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną | m2 | 106.967 |
| 48 d.4 | KNR 2-02 0122-01 analogia | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. z cegły klinkierowej | m3 | 1.016 |
| 49 d.4 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm | m2 | 1.847 |
| 50 d.4 | KNR 4-03 0701-04 | Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły | szt. | 20.000 |
| 51 d.4 | KNR 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką | szt. | 33.000 |
| 52 d.4 | KNR 4-03 0704-09 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym | m | 57.200 |
| 53 d.4 | KNR 4-03 0706-06 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji | m | 30.000 |
| 54 d.4 | KNR 4-03 0711-08 | Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych | szt. | 4.000 |
| 55 d.4 | KNR 4-03 0711-06 | Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik | szt. | 4.000 |
| 56 d.4 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |
| 57 d.4 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 3.000 |
| 58 d.4 | KNR 2-02 0508-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm - z blachy ocynkowanej malowane kolor zielony | m | 86.730 |
| 59 d.4 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy malowane kolor zielony | m2 | 43.365 |
| 60 d.4 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej niższy dach | m2 | 20.005 |
| 61 d.4 | KNR 2-02 0508-09 analogia | Wpusty rynnowe - z blachy ocynkowanej | szt. | 9.000 |
| 62 d.4 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - malowane kolor zielony | m | 42.800 |
| d.5 | ROBOTY WEWNĘTRZNE KLATKA SCHODOWA |
| 63 d.5 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 17.455 |
| 64 d.5 | KNR 4-01 0427-07 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - parter ścianka | m2 | 15.533 |
| 65 d.5 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 | m2 | 15.533 |
| 66 d.5 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi wew.z obróbką obsadzenia | m2 | 3.340 |
| 67 d.5 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 17.455 |
| 68 d.5 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm | m2 | 17.455 |
| 69 d.5 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 17.455 |
| 70 d.5 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 12.490 |
| 71 d.5 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 33.637 |
| 72 d.5 | KNNR-W 3 1005-01 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | 6.495 |
| 73 d.5 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach | m2 | 20.193 |
| 74 d.5 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 40.132 |
| 75 d.5 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 20.193 |
| 76 d.5 | KNR-W 2-02 0830-02 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 24.386 |
| 77 d.5 | KNNR 2 0903-03 | Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie zgodne z technologią farby silikatowej | m2 | 84.711 |
| 78 d.5 | KNNR 2 1401-05 analogia | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą silikatową dwukrotnie bez gruntowania | m2 | 84.711 |
| 79 d.5 | KNR 4-01 1209-06 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych schodów drewnianych | m2 | 24.614 |
| 80 d.5 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 3.038 |
| d.6 | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |
| 81 d.6 | KNR 4-01 0106-04 analogia | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 26.402 |
| 82 d.6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 26.402 |
| 83 d.6 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 | m3 | 26.402 |
| 84 d.6 | kal. własna | Opłata za wysypisko | m3 | 26.402 |
| 85 d.6 | kal.własna | Utylizacja odpadów bitumicznych | t | 3.423 |
| 86 d.6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 2.139 |
| 87 d.6 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 | m3 | 2.139 |
| d.7 | ODWODNIENIE |
| 88 d.7 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 4.745 |
| 89 d.7 | KNR 4-01 0104-02 z.sz. 2.2. 9902-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - | m3 | 42.300 |
| 90 d.7 | KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 7.200 |
| 91 d.7 | KNR 19-01 0639-03 | Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 | m2 | 70.500 |
| 92 d.7 | KNR-W 2-18 0610-01 | Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - pierwsza warstwa | m2 | 70.500 |
| 93 d.7 | KNR 2-01 0610-01 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 12.375 |
| 94 d.7 | KNR 2-01 0611-04 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100-150 mm | m | 82.500 |
| 95 d.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 82.500 |
| 96 d.7 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt | 4.000 |
| 97 d.7 | KNR 2-15 0215-03 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm | szt. | 4.000 |
| 98 d.7 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt | 2.000 |
| 99 d.7 | KNR 2-18 0501-04 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm zasypanie wykopu pospółką | m2 | 31.725 |
| 100 d.7 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 7.200 |
| 101 d.7 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 3.960 |
| 102 d.7 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 74.000 |
| 103 d.7 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 42.300 |
| 104 d.7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- Łącznie 3 km | m3 | 84.600 |
| d.8 | PARKING |
| 105 d.8 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 228.000 |
| 106 d.8 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 53.000 |
| 107 d.8 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 228.000 |
| 108 d.8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 70.000 |
| 109 d.8 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | 228.000 |
| d.9 | SANITARIATY |
| 110 d.9 | KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 12.200 |
| 111 d.9 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 3.000 |
| 112 d.9 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - okna w sanitariatach | m3 | 0.228 |
| 113 d.9 | KNR 0-19 1023-01 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 | m2 | 0.600 |
| 114 d.9 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.620 |
| 115 d.9 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 1.724 |
| 116 d.9 | KNR 4-01 0317-05 | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych | m | 2.400 |
| 117 d.9 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 22.220 |
| 118 d.9 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 72.310 |
| 119 d.9 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 17.420 |
| 120 d.9 | KNR 0-14 2010-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 | m2 | 68.070 |
| 121 d.9 | KNR 2-02 2006-01 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 53.120 |
| 122 d.9 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 17.420 |
| 123 d.9 | KNR AT-02 2058-01 | Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach | m2 | 8.000 |
| 124 d.9 | KNR 4-01 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | 2.000 |
| 125 d.9 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 3.600 |
| 126 d.9 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 28.601 |
| 127 d.9 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 9.500 |
| 128 d.9 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2 | 80.800 |
| 129 d.9 | NNRNKB 202 0842-01 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m | 120.000 |
| 130 d.9 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - wentylacja sanitariatów | m | 3.000 |
| 131 d.9 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 63.840 |
| d.10 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |
| 132 d.10 | KNR INSTAL 0102-03 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 27.500 |
| 133 d.10 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. | 9.000 |
| 134 d.10 | KNR INSTAL 0108-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm | m | 27.500 |
| 135 d.10 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm | szt. | 6.000 |
| 136 d.10 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 27.500 |
| 137 d.10 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr. nom. 15 mm | szt. | 3.000 |
| 138 d.10 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 | kpl. | 1.000 |
| 139 d.10 | analiza własna | zakup i montaż dodatkowego wyposażenia sanitariatów | kpl | 1.000 |
| d.11 | INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARIATY |
| 140 d.11 | KNR 2-15 0228-02 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 5.350 |
| 141 d.11 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8.400 |
| 142 d.11 | KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 4.000 |
| 143 d.11 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 5.000 |
| 144 d.11 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 3.500 |
| 145 d.11 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 3.000 |
| 146 d.11 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 5.000 |
| 147 d.11 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1.000 |
| 148 d.11 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 12.000 |
| d.12 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SANITARIATY |
| 149 d.12 | KNR 4-03 1006-16 | Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr.rury do 25 mm | otw. | 4.000 |
| 150 d.12 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym | m | 65.000 |
| 151 d.12 | KNR 5-18 1202-01 analogia | Wypusty na wyłącznik 1-bieg.6A wyk.przew.ADY 2.5mm2 w rurach izol.płaszcz. p.t. na ceg.lub bet. w pom.administr.wiejskich | szt. | 8.000 |
| 152 d.12 | KNR 5-18 1202-03 analogia | Wypusty na gniazdo wtyczk.2-bieg.10A wyk.przew.ADY 2.5mm2 w rurach izol.płaszcz. p.t. na ceg.lub bet. w pom.administr.wiejskich | szt. | 2.000 |
| 153 d.12 | KNR 5-08 0504-01 analogia | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych | szt. | 10.000 |
| 154 d.12 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1.000 |
| 155 d.12 | KNP 1346-01.08 | Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | kpl | 1.000 |
| 156 d.12 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1.000 |
| 157 d.12 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 9.000 |
| 158 d.12 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1.000 |
| 159 d.12 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 9.000 |
| d.12 | CENTRALNE OGRZEWANIE |
| 160 d.13 | KNR 2-15 0503-04 | Kocioł stalowy węglowy 90 kW - | szt. | 1.000 |
| 161 d.13 | analiza własna | remont instalacji CO w pomieszczeniach świetlicy i wykonanie nowej instalacji CO w pomieszczeniach klubowych na parterze i I piętrze. | kpl. | 1.000 |
| d.14 | SALA ŚWIETLICY |
| 162 d.14 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 22.100 |
| 163 d.14 | analiza własna | Rozbiórka stropu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 28.250 |
| 164 d.14 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 0.461 |
| 165 d.14 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 76.500 |
| 166 d.14 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 76.500 |
| 167 d.14 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 38.844 |
| 168 d.14 | KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania | m2 | 114.700 |
| 169 d.14 | KNR-W 4-01 0439-02 | Rozebranie podłóg drewnianych białych | m2 | 114.700 |
| 170 d.14 | KNR-W 4-01 0415-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce | m | 111.000 |
| 171 d.14 | KNR 4-01 0820-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 24 mm - pióro - wpust | m2 | 114.700 |
| 172 d.14 | NNRNKB 202 1136-01 | Posadzki z paneli podłogowych klasa - AC-5 | m2 | 114.700 |
| 173 d.14 | KNR-W 4-01 0809-06 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm | m2 | 2.567 |
| 174 d.14 | KNR 0-19 0931-07 analogia | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane - wejście na salę | m2 | 3.300 |
| 175 d.14 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - odtworzenie zamurowanych otworów | m3 | 1.459 |
| 176 d.14 | KNR 4-01 0318-02 analogia | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | 1.000 |
| 177 d.14 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku | m2 | 32.500 |
| 178 d.14 | KNR 2-02 1505-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem | m2 | 606.370 |
| d.15 | KUCHNIA |
| 179 d.15 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 10.230 |
| 180 d.15 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2.000 |
| 181 d.15 | KNR-W 4-01 0809-06 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm | m2 | 0.855 |
| 182 d.15 | KNR-W 4-01 0820-01 | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu | m2 | 0.600 |
| 183 d.15 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 23.780 |

IV. PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIETLICA JEMNA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1611-09 | Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami | m2 | 6.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 341.653 |
| d.2 | DACH |
| 3 d.2 | KNR 4-01 0508-03 | Rozbiórka pokrycia z dachówki | m2 | 352.515 |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0430-04 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm | m2 | 352.515 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m3 | 1.620 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe -klamry ciesielkie bład 0,114 kg/mb | m | 10.650 |
| 7 d.2 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 | 352.515 |
| 8 d.2 | KNR 0-15II 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 352.515 |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna w kolorze " kasztan" | m2 | 352.515 |
| 10 d.2 | kalkulacja | Płotki śniegowe systemowe | szt. | 33.000 |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0508-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 37.100 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej | m | 24.700 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 2.200 |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0508-09 analogia | Wpusty rynnowe - z blachy ocynkowanej | szt. | 4.000 |
| 15 d.2 | NNRNKB 202 1027-01 | (z.VI) Okna dachowe otwierane u góry o wym 78 x 160 cm z roletą zewnętrzną przeciw słoneczną | kpl. | 8.000 |
| 16 d.2 | kalkulacja własna | Wykonanie konstrukcji wraz z zamontowaniem i podłączeniem syreny alarmowej OSP | kpl | 1.000 |
| d.3 | ELEWACJA |
| 17 d.3 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 341.653 |
| 18 d.3 | KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie | m2 | 341.653 |
| 19 d.3 | KNR 2-02 0913-03 | Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu do 20 cm | m | 92.500 |
| 20 d.3 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie - grunt zgodny z marką farby silikatowej | m2 | 341.653 |
| 21 d.3 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową. o parametrach: opór dyfuzyjny - mniejszy równy 0,01m, wodochłonność mniejszy równy 0,1 kg/m2x1godz, współczynnik pzenkania pary większy równy 2000 gr/m2/dobę | m2 | 341.653 |
| 22 d.3 | KNR 2-02 0921-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian w kolorze " kasztan" | m2 | 23.650 |
| d.4 | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |
| 23 d.4 | KNR 0-19 0930-02 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane o pow. do 0.6 m2 | m2 | 0.540 |
| 24 d.4 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane dębowe w kolorze ciemny brąz z zachowaniem podziału pow. do 1.0 m2 powłoka czterowarstwowa | m2 | 2.550 |
| 25 d.4 | KNR 0-19 0930-06 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane dwuskrzydłowe dębowe w kolorze ciemny brąz z zachowaniem podziału z zachowaniem podziału o pow. do 1.5 m2 - powłoka czterowarstwowa | m2 | 19.285 |
| 26 d.4 | KNR 0-19 1022-11 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych - okno łukowe o promieniu 1,25 m o pow. ponad 2.5 m2 powłoka czterowarstwowa | m2 | 2.453 |
| 27 d.4 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - ceramiczne | Szt. | 14.000 |
| 28 d.4 | KNR 0-19 0931-07 analogia | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane klepkowe - wejście główne łukowe dębowe | m2 | 2.990 |
| 29 d.4 | KNR 0-19 0931-07 analogia | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane klepkowe - wejście do sklepu - dębowe | m2 | 1.890 |
| 30 d.4 | KNR 0-19 0931-07 analogia | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane klepkowe z naświetlem - wejście ogrodowe | m2 | 3.250 |
| 31 d.4 | KNR-W 2-02 1031-01 analogia | Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką z izolacją termiczną na bramie kuty napis OSP JEMNA okucia stalowe stylizowane | m2 | 8.990 |
| d.5 | ODWODNIENIE |
| 32 d.5 | KNR 4-01 0104-02 z.sz. 2.2. 9902-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - | m3 | 28.380 |
| 33 d.5 | KNR 2-01 0215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 2.400 |
| 34 d.5 | KNR 19-01 0639-03 | Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 | m2 | 47.300 |
| 35 d.5 | KNR-W 2-18 0610-01 | Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych - pierwsza warstwa | m2 | 47.300 |
| 36 d.5 | KNR 2-01 0610-01 | Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | m3 | 5.676 |
| 37 d.5 | KNR 2-01 0611-04 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100-150 mm | m | 51.300 |
| 38 d.5 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 51.300 |
| 39 d.5 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm | szt | 4.000 |
| 40 d.5 | KNR 2-15 0215-03 | Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm | szt. | 4.000 |
| 41 d.5 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt | 2.000 |
| 42 d.5 | KNR 2-18 0501-04 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm zasypanie wykopu pospółką | m2 | 21.285 |
| 43 d.5 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 2.400 |
| 44 d.5 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 1.320 |
| 45 d.5 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 31.000 |
| d.6 | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |
| 46 d.6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 13.880 |
| 47 d.6 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 | m3 | 83.280 |