WYMIANA WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU BYŁEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W SREBRNEJ GÓRZE

NA CELE SPOŁECZNE: KULTURALNO - OŚWIATOWE

ADRES: Srebrna Góra ul. Plac Wypoczynkowy 4 dz. nr 313

Gm. Stoszowice

Jednostka projektowa:

Milwicz  Architekci  Małgorzata  Milwicz

# Ul. Górne Miasto 1C  57-215 Srebrna Góra,  0609026163 BIURO@KOSZAROWIEC.PL

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE WYKONASTWA WIĘŹBY DACHOWEJ

W obiczeniach statyczno – wytrzymałościowych przyjęto drewno iglaste lite klasy C30 .

Tarcica powinna spełniać warunki określone dla  klasy S13  wg DIN 4074 T1 ( sortowanie metodą wizualną )

Typ głównego dźwigara : wieszar jednowieszakowy z krzyżulcami .

Z uwagi na niezakryte fragmenty więźby połączenia mechaniczne widocznych elementów nie powinny być wykonywane za pomocą perforowanych nakładek i kształtek stalowych ( np. typ BMF ) ; zaleca się stosować połączenia ciesielskie z zastosowaniem wkładek drewnianych ( z twardego drewna ) , oraz śrub mosiężnych . Połączenia elementów niewidocznych – dowolne .

Opracowanie wykonawcze złączy powinna wykonać firma realizująca więźbę i uzgodnić je z projektantami .

W przypadku przyjęcia obcji bez odeskowania połaci ( sztywne tarcze z desek , lub płyt OSB ) należy wykonać stężenia połaciowe ( wiatrownice ) z płaskownika stalowego umieszczonego w przestrzeni niewidocznej więźby ( przestrzeń z ociepleniem )

Po demontażu istniejącej więźby , na ścianach zewnętrznych należy wykonać obwodowy wieniec żelbetowy ( w uprzednio wykutej w ścianie bruździe ) o przekroju minimum b x h = 30 x 30 cm – do którego , za pomocą osadzonych w nim prętów gwintowanych , będzie mocowana więźba ; zbrojenie podłużne 4 # 16 , strzemiona  6 co 20 cm.

Ruda Śl. 05.07.2012-07-05

mgr inż. Jacek Biernot