# KOSZTORYS OFERTOWY

,, Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie, działka nr. 16 km. 0+000 - 0+160 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)"

| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenia | j. m. | Ilość robót | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45100000-8 |
| 1 . | D01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie górskim 0+000 - 0+ 160 Razem 0.160 km. | km | 0.160 |  |  |
| 2 | D05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość frezowanej warstwy do 5 cm. odwiezienie urobku na odległość do 10 km. frezowanie na skrzyżowaniu. Km 0+000 10 x 0.5 Razem 5.0 m² | m³ | 5.0 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 2 | PODBUDOWY - KOD CPV 45233000-9 |
| 3 | D02.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 40 cm Odwóz materiału z korytowania na odl do 3 km. koryto pod drogę i zjazdy Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.5 = 59.5 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Ogółem 174.21 x 0.4 Razem 69.68 m³ | m³ | 69.68 |  |  |
| 4 | D02.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem dna na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 20 cm Odwóz materiału z korytowania na odl do 3 km. koryto pod drogę . Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.5=500.5 x 0.2 = 100.1 Razem 100.1 m³ | m³ | 100.10 |  |  |
| 5 | D04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Droga , zjazdy Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.2 = 54.40 Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.2=457,60 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Razem 626.71 m² | m² | 626,71 |  |  |
| 6 | D04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10.0 cm. Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.5 = 54.40 Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.5=457.60 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Razem 626.71 m² | m² | 626,71 |  |  |
| 7 | D04.06.02 | Wykonanie podbudowy z betonu C12/15(B15) Pielęgnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Droga Km 0+007-0+160 = 153 x 0.3 = 45.90 Razem 45.90 m² | m² | 45.90 |  |  |
| 8 | D04.03.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.8 kg/m² Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.5 = 54.40 Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.5=457,60 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Razem 626.71 m² | m² | 626,71 |  |  |
| RAZEM PODBUDOWY |  |
| 3 | NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233000-9 |
| 9 | D05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce ecmentowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową wysokość kostki 14 cm. Droga Km 0+007-0+160 = 153 x 0.3 = 45.90 Razem 45.90 m² | m² | 45,90 |  |  |
| 10 | D05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości 15 km. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.5 = 54.40 Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.5=457.60 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Razem 626.71 m² | m² | 626,71 |  |  |
| 11 | D05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości 15 km. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Droga Km 0+000 - 0+007 = 10+3.5/2x7=47,25 Km 0+007 - 0+017 = 17 x 3.5 = 54.40 Km 0+017 - 0+160 = 143 x 3.5=457.60 Zjazdy str. P km. 0+011.2-0+017=5.8x1.2 = 6.96 str. P km 0+086-0+092=6.0x5.0=30.0 str. P km 0+150-0+157=7.0+4/2x3=16.5 str. L km. 0+153-0+160 = 7.0 x 2.0= 14.0 Razem 626.71 m² | m² | 626.71 |  |  |
| 12 | D06.01.06 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi typ MEBA. Płyty o wymiarach 60x40x10-12cm. podsypka cementowo-piaskowa 6.5x2x1+6.5x04 Razem 15.56 m² | m² | 15,56 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIE |  |
| 4 | ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0 |
| 13 | D08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm. z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15(B15) Km 0+007 - 0+160 str. lewa Razem 153.0 m | m | 153.0 |  |  |
| RAZEM ELEMENTY ULIC |  |
| 5 | ODWODNIENIE DROGOWE - KOD CPV 45230000-8 |
| 14 | D03.01.06 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 50 cm. wraz z deskowaniem, uzbrojeniem i izolacją ścian lepikiem 1.5x2.0x0.25 km. 0+000 Razem 0.75 m³ | m³ | 0.75 |  |  |
| 15 | D08.01.10 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 (B15) dla ścianek czołowych przepustu fi 50.0 cm. 2x0.2 x 0.3 Razem 0.12 m³ | m³ | 0.12 |  |  |
| 16 | D06.04.01 | Oczyszczenie oraz pogłębienie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 30 cm. 10.0 mb | m | 10.0 |  |  |
| RAZEM ODWODNIENIE DROGOWE |  |
| 6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45100000-8 |
| 17 | D06.01.10 | Uzupełnienie poboczy mieszanką mineralną z korytowania istniejącej nawierzchni szerokość uzupełnienia do 0.5 m. obustronnie grubość 10 cm. po zagęszczeniu 145 mb. x 0.5 x2 x 0.1 = 14.5 m³ Razem 68.0 m³ | m³ | 14.50 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| RAZEM |  |
| PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23% |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT ( BRUTTO) |  |

Słownie:   /100 złotych brutto