SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZNAK SPRAWY: ZP-271-4/17

Przetarg nieograniczony

na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zadanie to jest zarekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.

Zatwierdził:

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 	Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej

Załącznik nr 4	Wzór umowy

Załącznik nr 5           Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6	Przedmiar Robót

Załącznik nr 7	Projekt budowlany

Załącznik nr 8	Decyzje administracyjne

Srebrna Góra, 26kwiecień 2017r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

tel. +48  74 818 00 99

adres strony internetowej: www.forty.pl

adres poczty elektronicznej: biuro@forty.pl

NIP: 8871684069

REGON: 891503946

- TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

- Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego (http://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe,41.html) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

# II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I).

Zadanie ma na celu przywrócenie komunikacji pomiędzy Bastionem Nowowiejskima Kleszczem poprzez remont i odbudowę zniszczonych części podziemnej poterny Bastionu Górnego. Obecnie dostęp fizyczny do dzieła obronnego – Kleszcza jest niemożliwy ze względu na znaczne zniszczenie i zasypanie wnętrza poterny oraz strefy wjazdowej zarówno od strony  Bastionu  Nowowiejskiego jak i Kleszcza. Zamówienie obejmuje ustabilizowanie i zabezpieczenie lica murów w  bezpośrednim sąsiedztwie wejścia i wyjścia z poterny poprzez osiatkowanie.

Istniejąca budowla przejścia miała na celu umożliwienie komunikacji pomiędzy sąsiadującymi bastionami za zachód od bastionu górnego przez wał obronny: biegnie między murowanymi ścianami zewnętrznymi wału obronnego. Wykonana jest jako murowana z cegły pełnej 29x14x7,5 cm i kamienia łamanego z miejscowych skał metamorficznych: ma formę tunelu z grubymi, masywnymi ścianami około 140 cm grubości, sklepieniem kolebkowym.  W chwili obecnej poterna jest niedrożna.

W zakres rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzą następujące zadania:

- prace ziemne, niwelacyjne i przygotowawcze; usunięcie krzewów i korzeni; usunięcie luźnych 	pozostałości ceglanych i kamiennych, przygotowanie placu budowy,

- zabezpieczenie murów północnego i południowego z otworami wlotowymi przedmiotowej poterny 	poprzez zabudowanie za pomocą kotew montażowych i cięgien stalowych- siatki geotechnicznej 	stalowej drobnooczkowej,

- udrożnienie światła poterny wraz z jej zabezpieczeniem tymczasowym,

- odbudowa ( od wewnątrz) sklepień poterny,

- demontaż obudowy stalowej tymczasowej, krążyn drewnianych i konstrukcji na górze wału.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) przedmiar prac

b) projekt budowlany- należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac  określonych w przedmiarze

- Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP zastrzega możliwośćunieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- W przypadku nie uzyskania przez Twierdzę Srebrna Góra  sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra akceptacji dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków,  zamówienie nie będzie realizowane.

  - Roboty będą wykonywane w sąsiedztwie czynnychczęści obiektu, w związku z tym możliwe będą ograniczenia w wykonywaniu robót uciążliwych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.

  - Zaleca się wykonawcom dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej poniesie wykonawca.Uwaga: wymagane jest ewentualne wcześniejsze uzgodnienie terminu wizji lokalnej z zamawiającym tel. komórkowy: +48 515 353 209, email; konserwacja@forty.pl).

  - Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się wewzorze umowy -  Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień |
| --- |
| Przedmiot główny | 45000000-7 Roboty budowlane |
| Przedmiot dodatkowy | 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 71300000-1 Usługi inżynieryjne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |

  - Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udziela Zamawiającemu okresu gwarancji – min. 3 letniej gwarancji roboty budowalne. Wydłużenie gwarancji oceniane będzie w kryterium oceny ofert.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie zbieżnym z kodami CPV zamówienia podstawowego).

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego: wszystkie czynności przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności czynności osób takich jak:

  - Kierownik budowy,

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, które nie wykonują pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) Obowiązki Wykonawcy w tymże zakresie oraz odpowiadające im uprawnienia Zamawiającego, określa wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska  oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowalne lub usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Informacje dodatkowe.

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30 b Ustawy PZP.

- Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

- -Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są  państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta (Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZPw stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji.)

- W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:

- urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,

- prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

- zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty,

Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZP w stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji, a w przypadku braku do:

    - Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

    - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

    - europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

    - wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

    - norm międzynarodowych,

    - specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

    - innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do dnia 15 października 2017 r.

- Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy, 	stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.

    - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością prac konserwatorskich i robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków w tym:

- min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych, sklepień i łuków w częściach podziemnych obiektu, o wartości min. 250 tys. zł netto,

- min. jednej realizacji polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji wysokich murów lub  ścian skalnych przy użyciu siatek geotechnicznych kotwionych przy użyciu kotew stalowych o dł. powyżej 1m z  wykonaniem badania nośności kotew, o wartości   min. 150 tys. zł netto.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować:

Osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy –spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.), posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto

Osoba ta pełniła funkcję Kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru  w zakresie remontu, którego wartość robót budowlanych wynosiła minimum 500 000 zł netto w tym:

- min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych, sklepień i łuków w częściach podziemnych obiektu, o wartości min. 250 tys. zł netto,

- min. jednej realizacji polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji wysokich murów lub  ścian skalnych przy użyciu siatek geotechnicznych kotwionych przy użyciu kotew stalowych o dł. powyżej 1m z  wykonaniem badania nośności kotew, o wartości   min. 150 tys. zł brutto.

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08) określającym delegację ustawową do Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w tej ustawie.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji dokumentów.

2.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2) niniejszego rozdziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego rozdziału.

# V. 	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

- w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwieWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) – robót i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy,

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy PZP,

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w   pkt. 2.3) niniejszego rozdziału.

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Forma dokumentów:

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.  5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

- Oferta wspólna

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V pkt 1. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale V pkt. 2 SIWZ.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy PZP), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.

- Dla innych dokumentów i informacji występujących w postępowaniu:

- pytań i odpowiedzi,

- modyfikacji SIWZ,

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia,

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców,

- informacji o wyniku postępowania,

dopuszcza się możliwość porozumiewania przy pomocy poczty elektronicznej , przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, pod rygorem nieważności.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Grzegorz Basiński

E mail; konserwacja@forty.pl

tel. komórkowy: 515353209

adres do doręczeń: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

prosimy o powołanie się na znak nadany sprawie przez Zamawiającego ZP-271-4/17.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 rozdziału IV.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający publikuje na stronie internetowej, pod adresem właściwym dla opublikowanego uprzednio SIWZ.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymaga się wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania podstawowe:

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane;

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

- Forma oferty:

- oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

- Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób czytelny i trwały oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz;

- zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter porządkowy;

- wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę;

- poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zawartość oferty

Oferta musi się składać z:

- Formularza Ofertowego Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ

- Oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ

- (jeżeli dotyczy)Dokument, w szczególności Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

- (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. IX pkt. 3 SIWZ);

- (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. IX pkt. 7 SIWZ).

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj.: m.in. nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro zarządu , w dni robocze od godz. 09.00 do 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja  2017 roku do godziny 12.00.

- Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie  z  art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, które będzie posiadać następujące oznaczenia:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

OFERTA do przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP-271-4/17 na: „Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)” – nie otwierać przed dniem 11maja 2017 roku godz. 12.15 oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że dostarczy Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11maja 2017 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro zarządu.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy PZP, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- W Formularzu Ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

UWAGA: Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, (jeżeli dotyczy) informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorzeumowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Wszystkie roboty i materiały użyte do realizacji zamówienia mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Zamawiającym, a także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane posiadające aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oferent oblicza cenę oferty na podstawie Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, i przedmiaru  robót załączonego do SIWZ, następnie dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Oferent musi załączyć do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.), którego wartości (netto, VAT, brutto) musi być zgodna z wartością podaną w ofercie. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla całego zakresu robót określonego w przedmiarze robót.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.) sporządza Wykonawca. Kosztorys musi zawierać  zestawienie RMS oraz tabelę elementów scalonych.

- Kosztorys ofertowy winien obejmować całkowitą wycenę dla zakresu określonego w przedmiarze robót z uwzględnieniem pełnej wyceny nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji kosztorysowej należy obliczyć cenę jednostkową. Przez cenę jednostkową należy rozumieć cenę jednostkową danej pozycji kosztorysowej policzonej wraz z narzutami kosztorysowymi (Kp, Z). Kosztorys winien zawierać stronę tytułową, tabelę elementów scalonych, przedmiar, szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych oraz w załączeniu – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem (wg wymagań Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego).

- Opisu robót w kosztorysach ofertowych nie można modyfikować.

Kolejność robót w kosztorysie ofertowym, ich numeracja i ilość robót powinna być zachowana jak w przedmiarze robót. Jeśli Wykonawca rozdziela pozycję kosztorysową z przedmiaru robót na dwie lub więcej pozycji kosztorysowych, numeracja ich musi być również zachowana, jak w przedmiarze, z dodaniem kolejnych liter alfabetu. Kosztorysy należy wykonać z podziałem na takie same elementy robót, jakie są  w przedmiarach.

11.Cena oferty brutto jest cena ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, również koszty towarzyszące i wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególnościzwiązane z:

- urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robót wraz z zapleczem budowy, w 	tym: zabezpieczeniem przed zniszczeniem materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz przed 	dostępem i działaniem osób trzecich;

- zabezpieczeniem robót pod względem BHP;

- doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb 	technologicznych, zaplecza i terenu budowy;

- wyłączeniem mediów (jeżeli wystąpi);

- utrzymaniem w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym 	uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy, utrzymaniem 	terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych 	materiałów, odpadów i śmieci;

- naprawą uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic 	dojazdowych;

- zapewnieniem dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań (zgodnie ze Specyfikacjami 	Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 	odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywaniem odkrywek w przypadku nie 	zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- demontażem obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowaniem terenu budowy po 	zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru;

- prowadzeniem robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej 	wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki 	budowlanej,

- wykonaniem przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 	wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- przeprowadzeniem robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 	Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 	robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- postępowaniem z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 	ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 	kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

- protokolarnym przejęciu terenu budowy,

- zorganizowaniem, zagospodarowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem należytej 	staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,

- ochroną mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowym usunięciem wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 	realizacji robót,

- przerwaniem robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczeniem wykonania robót 	przed ich zniszczeniem,

- zabezpieczeniem obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 	obiektu.

- poszanowaniem występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób 	trzecich.

- uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 	późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczeniem w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych 	atestów i zaświadczeń,

- zgłoszeniem w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed 	upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- udzieleniem wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach, w tym: operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach, zawierającego m.in. sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57;, dokumentacji fotograficznej z całego okresu prowadzonych prac, kosztorysu powykonawczego za wykonane prace lub roboty wraz z ich obmiarem, zweryfikowanego  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy kosztorysów na prace budowlane) w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów,zatwierdzonego przez właściwego WKZ  pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz podpisanym przez wykonawcę prac, kierownika robót i przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorys musi mieć identyczny jak ofertowy sposób kalkulacji ceny, oraz zachowane kolejności pozycji.

- odszkodowaniami za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót;

- przeglądami konserwacyjnymi (przegląd serwisowy, gwarancyjny, konserwacja, wykonanie 	niezbędnych napraw i regulacji), które przeprowadzane będą raz na rok w okresie, który przyjęty został 	jako minimalny okres gwarancji – 3 lat.

Wszystkie w/w koszty stanowią koszt własny Wykonawcy.

- Z uwagi na przyjęty dla niniejszego zamówienia sposób ryczałtowego rozliczenia z Wykonawcą, przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, określający zakres przedmiotu zamówienia i służy Wykonawcom do prawidłowego określenia wartości zaoferowanej ceny. Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nawet wówczas, gdyby okazało się, że sporządzony przez niego kosztorys nie uwzględnia wszystkich wymaganych do prawidłowego wykonania umowy zakresów robót oraz materiałów.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  w załączniku nr 4 tj. wzorze umowy

# KRYTERIUM OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% (60%=60 pkt.) |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 40 % (40%=40pkt.) |

* wg zasady 1%-1 pkt.

- Liczbę punktów (P) jaka zostanie przyznana ofercie stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert:

P= C+ G

gdzie:

P - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena”, „Okres gwarancji”

C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie,

G – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie,

- Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P).

- Liczba punktów za kryterium:.

- „Cena” (C) -  zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

C= Cmin/Cn x60 [pkt]x100%,

gdzie:

C –    liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie,

Cmin - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert,

Cn -    cena brutto oferty ocenianej,

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” - 60 punktów.

- „Okres gwarancji” (G) -  zostanie obliczony w następujący sposób:

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg zasady:

| Oferowana długość gwarancji | 3 lat | 4 lat | 5 lat | 6 lat | 7 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznana ilość punktów | 0 | 5 | 15 | 20 | 40 |

Oferowana gwarancja – 3 do 7 lat.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 40 punktów

Minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata. Termin gwarancji należy podać w latach.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego czyli 3 lata.

W przypadku podania wartości innych jak w tabeli powyżej, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości  zaokrąglał w dół do niższego okresu.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata lub nie wykaże w „Formularzu ofertowym” oferowanego okresu gwarancji podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ.

- Ocenę końcową oferty stanowi suma (P) punktów przyznanych za kryteria wymienione wyżej: P= C+ G

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku, wg pkt 2 rozdz. XI. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.).

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert, a także dokonywać poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

- Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

# WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy PZP.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);

- kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768)

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, załączonym do SIWZ (Załącznik nr 5).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5  % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w:

pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

# WZÓR UMOWY

- Jako odrębny Załącznik nr 4 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów, o których mowa w § 17 wzoru umowy.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP.

Załącznik nr 1 do SIWZ

znak: ZP-271-4/17

……………………………………….….

(pieczęć Wykonawcy)

.................., dn. ....................

(miejscowość, data)

Zamawiający:	Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

ul. Kręta 4

57-215 Srebrna Góra

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

1.	Nazwa Wykonawcy:(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

2.	Siedziba Wykonawcy:

ul:.......................................	kod:..................	miejscowość:............................................

3. 	Adres do korespondencji:

ul:.......................................	kod:..................	miejscowość:............................................

4. 	NIP: .......................................... 5. REGON: ………………………………………………

6. 	TEL:  …………………….      	7. FAX:  …………………………….

8. 	MAIL: .......................................

9. 	OSOBA DO KONTAKTÓW: .........................................	10. TEL.: ................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

....................................................................................................................................................

B) Siedziba Partnera:

ul:.........................................	kod:.....................	miejscowość:............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania ZP-271-4/17 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)

# CENA

OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNY Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia:

netto PLN ………….…………………………………………………………………... słownie neto PLN ……………………………………………………………………… plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, w kwocie PLN ……………………….. słownie VAT PLN ……………………………………………………………………… tj. brutto PLN ….................................................................................................................. słownie brutto PLN …...................................................................…............................. Gwarancja ……………..lat Termin realizacji przedmiotu zamówienia:do dnia 15 października 2017 r.

*GWARANCJA - należy podać w latach. Jeżeli Wykonawca zaoferuje większą wartość niż maksymalna, Zamawiający do oceny ofert przyjmie wartość maksymalną.

Gwarantujemy doświadczenie osób przewidzianych do realizacji Zamówienia:

do pełnienia funkcji Kierownika budowy – spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy  z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.), posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)  oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta pełniła funkcję Kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru w zakresie remontu, którego wartość robót budowlanych wynosiła minimum 500 000 zł netto w tym:

- min. jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji murowych, sklepień  i łuków w częściach podziemnych obiektu, o wartości min. 250 tys. zł netto

- min. jednej realizacji polegającej na zabezpieczeniu i stabilizacji wysokich murów lub  ścian skalnych przy użyciu siatek geotechnicznych kotwionych przy użyciu kotew stalowych o dł. powyżej 1m z  wykonaniem badania nośności kotew, o wartości   min. 150 tys. zł netto.

ARKUSZ   CENOWY

| NUMER ZADANIA | ZAKRES USŁUGI/ROBÓT BUDOWLANYCH | CENA NETTO (PLN) | PODATEK VAT (PLN) | CENA BRUTTO (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY BUDOWLANE dla Zadania |
| I | Roboty budowlane wchodzące w zakres zadania |  |  |  |
| II | Okres zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |

Razem cena PLN słownie:    netto PLN ……………………………………………………………………………………….

VAT PLN ………………………………………………………………………………………..

brutto PLN ………………………………………………………………………………………

##### TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

Nazwa zadania:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny – remont  i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)

Nazwa i adres Wykonawcy:

# ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Niniejsze zamówienia zostanie zrealizowane za następującą cenę:

| Lp. | Nazwa zamkniętych elementów technologicznych robót | Cena netto (bez podatku VAT) PLN | Podatek VAT PLN | Cena brutto (z podatkiem VAT) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Roboty ziemne oraz przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | Roboty zabezpieczające mury elewacji północnej i południowej |  |  |  |
| 3 | Udrożnienie światła poterny |  |  |  |
| 4 | Odbudowa sklepień i ścian poterny |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

………………, dnia………………………                                     .................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZZP-271-4/17 , ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w SIWZ oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

  - Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej  w SIWZ.

  - Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

# V) PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)*

| NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM |
| --- |
| L.P. | OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA |
| 1 |  |
| 2 |  |

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

# VI ) TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje:      (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

Wykonawca informację,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie.

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

…………….……., dnia ………….……. r.                                                                                 …………………………………………

(miejscowość)	                                       (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

znak: ZP-271-4/17

……………………………………….….

(pieczęć Wykonawcy)

.................., dn. ....................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

/w przypadku wspólnego ubiegania sięo udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

      - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP w zakresie określonym w SIWZ.

- wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku wypełnienia należy odpowiednie punkty z pkt 1.1) i 2) odpowiednio skreślić)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się  w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.   	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawa PZP - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ w następującym zakresie:

- w zakresie robót budowlanych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić, których robót dotyczy)

- w zakresie osóbodpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić, których osób dotyczy)

      - (wypełnić, jeżeli dotyczy)  składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy PZP INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: *

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………

w następującym zakresie:

- w zakresie robót budowlanych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić, których robót dotyczy)

- w zakresie osóbodpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wypełnić, których osób dotyczy)

* w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy załączyć do oferty

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW (wypełnić, jeżeli dotyczy) składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG), będą wykonywały zamówienie w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. 	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.                                                                                    …………………………………………

(miejscowość)	(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

znak:ZP-271-4/17

……………………………………….….

(pieczęć Wykonawcy)

.................., dn. ....................

(miejscowość, data)

WYKAZANIE ZDOLNOŚCI  TECHNICZNEJ ORAZ ZAWODOWEJ

Dotyczy: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:„Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)”

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ROZDZIALE IV pkt  1. ppkt  2) c. niniejszego SIWZ:

| l.p. | Zamawiający (nazwa i adres) | Rodzaj robót/usług, nazwa, lokalizacja | Termin realizacji | Wartość zrealizowanych robót brutto -zł- | Poleganie na zasobach innych podmiotów * TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu robót Wykonawca zobowiązany jest do załączenia:

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

..............................................					……………………………………

(miejscowość, data)						(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

      - Wykazanie dysponowania osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Oświadczam, że niżej wymieniona osoba zostaje przewidziana do pełnienia funkcji:

| KIEROWNIKA BUDOWY |
| --- |
| Imię i Nazwisko | DOŚWIADCZENIE | Wykonawca dysponuje wskazanymi osobami Tak / Nie* |
|  | Lp. | Nazwa zadania, dla której pełniona była funkcja kierownika budowy | Wymagana cecha |  |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie.

………...............................							………………………………….………………

(miejscowość, data)								(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązania

Załącznik nr 4 do SIWZ

znak:ZP-271-4/17

### U M O W A  Nr  …../2017

DLA ZADANIA:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)”

zawarta w dniu ....................................................... 2017 roku w Srebrnej Górze,

pomiędzy:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Krętej 4, 57-215 Srebrna Góra,

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000181062,

NIP: 8871684069, REGON 891503946,

reprezentowaną przez:

Emilię Pawnuk – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..

przy ulicy ………………………………………….…. kod ……………………………………

nazwa, numer dokumentu rejestrowego ………………………………………………………...

posiadającym numer NIP …………………………….. oraz numer REGON …………………

reprezentowanym zgodnie przez:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  Nr nr ZP-271-4/17.- zgodnie z ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)”

- Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa (w tym kosztorys inwestorski tzw. ślepy), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania  oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia:

  - Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:

  - z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji kosztorysowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

  - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

  - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - z powodu wystąpienia dodatkowych robót, nieprzewidzianych przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy żadnej ze stron niniejszej umowy,

  - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  - O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

  - Strony z powodów, jakie mogą wpłynąć na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu przebudowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w niniejszej umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

    - W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

    - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

    - Zgodnie z żądaniem Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy na warunkach określonych w pkt 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

### Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowo wykonanej umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnień.

§ 2

1.  Termin rozpoczęcia robót -  od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.  Termin zakończenia robót – 15.10.2017 r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za cenę:

w kwocie netto złotych:  ………..……….. zł.

(słownie: ……………………………………………….. zł.),

w kwocie brutto złotych: ………………… zł.

(słownie: ……………………………………………….. zł.),

w tym podatek VAT w wysokości …… %, to jest w kwocie:  ……………… zł.

(słownie: ……………………………………………….. zł ),

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Tabela ceny ryczałtowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy za wyjątkiem zmiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostaną dostosowane aneksem do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty prac niezbędnych do wykonania zakresu umownego określonego w § 1 ust. 2umowy.

§ 4

1.   Inspektorem nadzoru ustanowiono …………………………………………………………………………………..

Uprawnienia budowlane Nr  …………………………….., który jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

2.   Kierownikiem budowy ustanowiono  ………………………

Uprawnienia budowlane Nr ………………………………., który jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

§ 5

- Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy odbioru robót, w którym nie stwierdzono wad  i usterek wykonawczych.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać zgłoszone mu w okresie gwarancji wszystkie wady i usterki w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- W wypadku naruszenia obowiązku, w którym mowa w ust. 3. Inwestor  może zlecić usunięcie ujawnionych usterek w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 6

Ustala się termin na zapłatę faktury na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………….............................................................................................................................................. .

§ 7

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

- Termin gwarancji i rękojmi  wynosi ……  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Podwykonawstwo

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

a) przy czym termin ten nie może przypadać na datę późniejszą niż 14 dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego.

3.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 3.2.

3.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 3.3., uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

3.5  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 3.3. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa w pkt 3.3.

3.7.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 3.3. uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

3.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.9.  W przypadku, o którym mowa w pkt 3.8., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 3.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

3.10   Zapisy punktów: od 3.1. do 3.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

3.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

3.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pk 3.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag  dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 3.11. Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia  tej informacji.

3.15.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3.14., w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

3.16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 3.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 3.11., lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w  sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.

3.18.  Przepisy art. 143a–143d PZP nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.20.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzającychzapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodami tymi są:

1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o  dokonaniu powyższej zapłaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia.

Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych dowodów.   W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

3.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.  Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od  Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców)  oświadczeń, o których mowa w pkt 3.20.

3.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3.23. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.

3.24. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany  Podwykonawcy.

3.25. Zasady zawierania umów  o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami są takie same jak w wypadku   głównych podwykonawców.

§ 8

1.      Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, z zasadami   wiedzy technicznej i przepisami Prawa Budowlanego;

- protokolarnego przejęcia budowy;

- załatwiania we własnym zakresie wszelkich spraw formalno - prawnych  (przed właściwymi osobami, ew. urzędami, które są związane z wykonaniem przedmiotu umowy).

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

- pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy.

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy.

- wykonania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy.

- okazana na każde żądanie Zamawiającego do wskazanych materiałów certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- sporządzenia planu BIOZ.

- prowadzenia dziennika budowy.

2.    Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce wywozu ziemi, gruzu i ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której powinny wejść m.in. poniżej wymienione dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach, zawierający m.in. sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57; Kosztorys powykonawczy za wykonane prace lub roboty wraz z ich obmiarem, zweryfikowany  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy kosztorysów na prace budowlane) w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów ,zatwierdzonego przez właściwego WKZ  pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz podpisanym przez wykonawcę prac, kierownika robót i przedstawiciela Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren gdzie będą wykonywane roboty w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór inwestorski.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty        zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli  termin usunięcia wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiający zastosuje właściwe postanowienia umowy oraz przepisy prawa,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  odstąpić od  umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu  gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotę: ………………… zł (słownie: ………………………………).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

………………………………………………………………….., forma przewidziana przez Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie zostanie wniesione nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na:

- 100 % zabezpieczenia tj.: ………….. zł (słownie: …………), jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umowy do …………. r. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 30 dni),

- 30 % zabezpieczenia tj.: …………….. zł (słownie: …………………….), jako zabezpieczenie okresu gwarancji jakości z okresem ważności do ………………. r. (termin upływu okresu gwarancji plus 15 dni).

- Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez usterek i wad w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………….. zł (słownie: ……………), a pozostała część, tj. 30 %, po upływie okresu gwarancji, najpóźniej piętnastego dnia po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w następujący sposób:

- jeśli zabezpieczenie zostano wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego przedmiotu umowy za wykonany w sposób należyty. Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji, tj. pozostałych 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej piętnastego dnia po upływie okresu gwarancji ostatniego elementu.

- Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo Zamówień Publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po ich usunięciu odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu gwarancji (zakres, terminy).

- Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem Zamówień Publicznych.

§ 11

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z następujących tytułów:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 3  za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkowo za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi za wady, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za kwestionowany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

- braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego w umowie  z Podwykonawcą terminu płatności;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia i za każdy przypadek;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 - dniowy termin zapłaty tego rodzaju należności,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości: 500 zł. Brutto,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego z uwzględnieniem art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publiczych, z wykluczeniem zapisu wynikającego z  §1 pkt 4.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy.

§ 13

    - Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

    - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§ 14

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCAZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak:ZP-271-4/17

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ***

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentówDz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)

dotyczy: wykonania robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i  odbudowa poterny między Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem  (etap I)

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45262000-1,71300000-1 ,45200000-9,45400000-1,45450000-6 ,45453000-7

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................

Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.  ul. Kręta 4,                   57-215 Srebrna Góra  na ww. zadanie, stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) biorąc udział w niniejszym postępowaniu informuję, że:

  - Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 
izłożyliśmy/nie złożyliśmy*odrębną/nejofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do tej samej grupy kapitałowej.

  - Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów**

*Odpowiednio skreślić

** (w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej).

*** Wykonawca winien złożyć ww. Informację w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczenia na stronie internetowej http://stoszowice.probip.pl/) z otwarcia ofert.

| Data ..................... | ................................................ (pieczęć i podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |